## Slide 1: Thuisnetwerken

## Slide 2: Netwerkkaarten
NC - Network Card
NIC - Networking Interface Card
Network Adapter Card
Network Adapter
MAC-adres

## Slide 3: Desktop
netwerkpoort op moederbord

## Slide 4: Laptop
soms netwerkpoort
steeds draadloze netwerkmodule

## Slide 5: Aparte Netwerkinterface Desktop

## Slide 6: Aparte Netwerkinterface Laptop
Mini-pcie kaartje
Verbinden met interne antenne

## Slide 7: Aparte Netwerkinterface zonder netwerkkaart
USB netwerkadapter
Geen antenne

## Slide 8: Transmissiemedia & Connectoren

## Slide 9: Kabels

## Slide 10: Commercial Building Telecommunications Cabling standard
Sinds 1995
Levensduur garantie minstens 10 jaar

## Slide 11: CPR – Construction Products Regulation
Sinds 2011
Veiligheidsgarantie voorkomen brand

## Slide 12: Coaxiale kabel

## Slide 13: 2 types Coax
Thinnet
Thicknet
Korte afstanden
Lange afstanden

## Slide 14: Crosstalk

## Slide 15: Twisted pair kabels

## Slide 16: UTP – Unshielded Twisted Pair

## Slide 17: STP – Shielded Twisted Pair
Mantel van aluminium tegen interferentie

## Slide 18: FTP – Foiled Twister Pair
Mantel van aluminium tegen interferentie
Minder efficient maar goedkoper dan STP

## Slide 19: SFTP – Shielded Foiled Twisted Pair

## Slide 20: Twisted Pair Categoriën
CAT1 | spraaksignalen
CAT2 | 4 Mbit/s (token-ring / token-bus)
CAT3 | 10 Mbit/s (“voice-grade”)
CAT4 | 16 Mbit/s
CAT5 | 100 Mbit/s
CAT5E | 100 Mbit/s, maar ook gigabit mogelijk
CAT6 | gigabit met minder signaalverlies
CAT6A | gigabit, maar ook 10 gigabit mogelijk
CAT7 | speciaal voor 10 gigabit (STP)
CAT8 | speciaal voor 40 gigabit (SFTP)

## Slide 21: Materiaal Twisted Pair
Volledig Koper
CCA – Copper Clad Aluminium : Aluminium met koperlaag
CCS – Copper Clad Steel : Staal met koperlaag

## Slide 22: RJ-45
Connectie twisted pair kabels op netwerkaart, switch, router, …

## Slide 23: Cable Color Coding

## Slide 24: Glasvezelkabel

## Slide 25: Glasvezel +
Optische signalen => licht
Niet gevoelig voor interferentie
Kan niet worden afgetapt => onmiddelijke detective
Hoge overdrachtssnelheden
Grote afstanden

## Slide 26: Glasvezel -
Hoge kostprijs
Zeer moeilijk te herstellen

## Slide 27: Opbouw
cladding
core (cilinders)
Kunststof isolatie
metaalvezels
koper

## Slide 28: Glasvezelkabel lichtsignaal
single mode fiber
multimode fiber
ILD
LED

## Slide 29: Glasvezelkabel lichtsignaal
single mode fiber
multimode fiber
ILD
LED
Grotere bandbreedte maar trager

## Slide 30: FTTC – Fiber To The Curb
node

## Slide 31: FTTH – Fiber To The Home

## Slide 32: PLC – Powerline Communicatie
10100101001111010111010111010111010111000101000101011101011110111010111000000101011101000011101010

## Slide 33: PLC – Powerline Communicatie
10100101001111010111010111010111010111000101000101011101011110111010111000000101011101000011101010
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

## Slide 34: PLC – Powerline Communicatie
beloftes
realiteit
hoge overdrachtsnelheden
beperkt door netspannings-vervuiling, afstand en protocol
afstanden tot 200 meter
afhankelijk van de kwaliteit van het elektriciteitsnet
tot 253 apparaten
maximaal enkele toestellen

## Slide 35: PLC beveiliging
encryptie
stopt aan elektriciteitsmeter

## Slide 36: PLC Adapter
geïntegreerd stopcontact
geïntegreerd WiFi access point
geïntegreerde switch

## Slide 37: Wifi

## Slide 38
802.11 | 2 Mbit/s | 1997
802.11b | 11 Mbit/s | 1999
802.11a | 54 Mbit/s | 1999
802.11g | 54 Mbit/s | 2003
802.11n | 300 Mbit/s 600 Mbit/s | 2009
802.11ac | > 1 Gbit/s | 2013
802.11ax | tot 7 Gbit/s | 2018
802.11be | tot 30 Gbit/s | 2024
WiFi 6
WiFi 7
WiFi 5
WiFi 4
WiFi 3
WiFi 2
WiFi 1

## Slide 39: Snelheid WiFi begrensd door
Afstand
Obstakels
Interferentie
Protocol-overhead

## Slide 40: Wifi - Deadspot
WiFi 1
WiFi 3
deadspot
WiFi 2

## Slide 41: Wifi - Antenne
draadloze netwerkadapter
interne of externe antenne

## Slide 42: NAP – Network Access Point

## Slide 43: Hotspot

## Slide 44: Mesh netwerk

## Slide 45: Alternatieve draadloze technieken
Irda
SWAP
Bluetooth
Z-Wave
Lifi
NFC

## Slide 46: IrDA – Infrarood Data Association

## Slide 47: SWAP – Shared Wireless Access Protocol
Frequentie-hopping
Binnenhuistelefonie

## Slide 48: Bluetooth
Korte afstand – max 10 meter
2,4 GHz

## Slide 49: Bluetooth
max 8 apparaten
master
slaves

## Slide 50: Z-Wave
domotica
zeer energiezuinig
lage overdrachtssnelheid
bidirectioneel

## Slide 51: Z-wave : Mesh
max. 231 nodes
controller

## Slide 52: Zigbee
Concurrent van Z-Wave
2,4 GHz
Niet compatible met Z-Wave
> 65.000 nodes

## Slide 53: Lifi
2011 – Prof. Harald Haas – VLC: visible light communication

## Slide 54: Lifi +
hoge overdrachtssnelheden
veilig
reflectie van licht volstaat

## Slide 55: Lifi +
hoge overdrachtssnelheden
veilig
reflectie van licht volstaat
minder schadelijk
geen interferentie
bestaande verlichting kan aangepast worden
geen wettelijke beperkingen

## Slide 56: Lifi -
enkel binneskamers
zenders in elke ruimte
licht steeds branden
sterk omgevingslicht

## Slide 57: NFC – Near-Field Communication

## Slide 58: NFC-tag

## Slide 59: NFC-toepassingen

## Slide 60: Netwerkverdeeldozen

## Slide 61: Netwerkverdeeldozen
Alle toestellen in een network die verschillende apparaten van het network met elkaar verbinden
Poorten => contacten voor kabels

## Slide 62: Repeater en hub
Geeft signaal versterkt door
Geen controlefunctie
Geen IP-adres
toepassingslaag
presentatielaag
sessielaag
transportlaag
netwerklaag
verbindingslaag
fysieke laag

## Slide 63: Repeater

## Slide 64: Repeater
repeater

## Slide 65: Hub

## Slide 66: Hub
repeater

## Slide 67: Hub

## Slide 68
hub
hub
actieve hub
passieve hub

## Slide 69: Hub – Uplink-poort

## Slide 70: Switch(ing hub)

## Slide 71: Switch
Zoals een hub maar met intillegentie
toepassingslaag
presentatielaag
sessielaag
transportlaag
netwerklaag
verbindingslaag
fysieke laag
op basis van MAC-adressen

## Slide 72: Switch
hub
switch
bericht enkel naar geadresseerde computer
dit is een bericht
dit is een bericht
dit is een bericht
dit is een bericht
dit is een bericht
dit is een bericht

## Slide 73: Switch
hub
switch
bandbreedte toegewezen naar behoefte

## Slide 74: Switch
192.168.0.1 11:22:33:44:55:66
192.168.0.2 22:33:44:55:66:77
192.168.0.3 33:44:55:66:77:88
192.168.0.4
44:55:66:77:88:99
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
MAC-tabel
192.168.0.1 wil een bericht sturen naar 192.168.0.5
Poort | IP | MAC

## Slide 75: Switch - Flooding
192.168.0.1 11:22:33:44:55:66
192.168.0.2 22:33:44:55:66:77
192.168.0.3 33:44:55:66:77:88
192.168.0.4
44:55:66:77:88:99
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
flooding
Poort | IP | MAC
1 | 192.168.0.1 | 11:22:33:44:55:66

## Slide 76: Switch
192.168.0.1 11:22:33:44:55:66
192.168.0.2 22:33:44:55:66:77
192.168.0.3 33:44:55:66:77:88
192.168.0.4
44:55:66:77:88:99
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
Poort | IP | MAC
1 | 192.168.0.1 | 11:22:33:44:55:66
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
5

## Slide 77: Switch
192.168.0.1 11:22:33:44:55:66
192.168.0.2 22:33:44:55:66:77
192.168.0.3 33:44:55:66:77:88
192.168.0.4
44:55:66:77:88:99
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
Poort | IP | MAC
1 | 192.168.0.1 | 11:22:33:44:55:66
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
5
Het bericht kan worden geleverd aan 192.168.0.5

## Slide 78: Switch
Poort | IP | MAC
1 | 192.168.0.1 | 11:22:33:44:55:66
192.168.0.5
55:66:77:88:99:00
5
Het bericht kan worden geleverd aan 192.168.0.5
dynamische entries
statische entries

## Slide 79: Managed Switch

## Slide 80: Managed Switch
via IP-adres
via cloudportal

## Slide 81: Stack

## Slide 82: Store & Forwarding
frame
Buffer
Frame per Frame doorgeven

## Slide 83: Cut Through / Hot Potato
Bit per Bit doorgeven

## Slide 84: Fragment Free
64bit per 64bit doorgeven

## Slide 85: Bridge
controleert frames

## Slide 86: Bridge
ingebouwde bridge-functie in moderne managed switches

## Slide 87: Converting Bridge

## Slide 88: Router

## Slide 89: Router

## Slide 90: Router
toepassingslaag
presentatielaag
sessielaag
transportlaag
netwerklaag
verbindingslaag
fysieke laag
Op basis van IP-adres

## Slide 91: WNAP – Wireless Network Access Point

## Slide 92: WNAP – Wireless Network Access Point

## Slide 93: WNAP - Antennes
interne antenne(s)
externe antenne(s)

## Slide 94: WNAP - Beamforming

## Slide 95: SSID – Service Set Identifier
Elke WNAP zend het signaal uit onder de naam van het network (SSID)

## Slide 96: Repeater
range extender draadloze repeater